## Slide 1: 《四川省公共建筑节能设计标准》 DBJ51/143-2020 宣贯（编制背景及标准特色）
2020.05
四川省工程建设地方标准

## Slide 2
编制背景
1
编制原则
2
主要内容
3
标准特色
4

## Slide 3
公共建筑种类繁多
包括办公建筑、商业建筑、酒店建筑、科教文卫建筑、体育建筑、通信建筑以及交通运输建筑等，种类繁多。
公共建筑用能数量巨大，耗电量指标一般在40～150 kwh/（m2·年），部分综合医院单位面积能耗甚至高达270kWh/(m2 •年)。
能源消耗大
公共建筑的全年能耗中，供暖空调系统的能耗约占40％～50％，照明能耗约占30％～40％，其它用能设备约占10%～20%。
能耗构成复杂

## Slide 4
气候区多且特点明显
四川地区范围广，有山地、平原、河谷、高原等，气候多变，涵盖了高海拔严寒地区、高海拔寒冷地区、夏热冬冷地区、温和地区。
各地经济发展不平衡，川西高原地区经济落后于其他地区。
经济水平差异大
能源形式多样
全省水电资源丰富，平原城镇天然气供给充足，川西高原地区太阳能资源丰富。
综合考虑四川省气候、经济、能源、建筑特点，因地制宜提出节能措施

## Slide 5
编制原则
2
编制背景
1
主要内容
3
标准特色
4

## Slide 6
可持续发展
节约能源、环境保护，尤其要保护高原地区的生态屏障作用。
综合考虑气候特点、建筑特征、能源结构和经济技术发展水平，实现建筑能耗和机电系统能效双控的目标。
基于《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015要求，同时结合四川地区自身情况，使标准更具可操作性。
科学合理
可操作性强

## Slide 7
主要内容
3
编制背景
1
编制原则
2
标准特色
4

## Slide 8
1 总则
2 术语
3 建筑与建筑热工
4 供暖通风与空气调节
5 给水排水
6 电气
7 可再生能源利用
8 建筑设备监控与能源管理
附录A 气候分区图
附录B 热当量体形系数计算方法
附录C 围护结构热工性能的权衡计算
附录D 建筑围护结构热工性能权衡判断审核表附录E 管道与设备保温及保冷厚度
本标准共设置强制性条文17条
本标准适用于四川省新建、改建和扩建的公共建筑节能设计。

## Slide 9
标准特色
4
编制背景
1
编制原则
2
主要内容
3

## Slide 10
鼓励采用以结果为导向的建筑节能整体性能化设计
公共建筑节能设计的目标是降低建筑能耗，鼓励采用以结果为导向的建筑节能整体性能化设计，充分发挥设计人员的主动性及技术能力，将适宜的节能技术应用于合适的工程中，真正实现因地制宜，使设计建筑的能耗满足现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161及相关标准的要求。
以能耗目标为导向，控制建筑能耗为最终目的！

## Slide 11
提倡“被动优先、主动优化”的节能设计原则
标准提倡建筑设计中采用“被动优先、主动优化”的节能设计原则。使建筑能源利用实现开源节流,
切实降低建筑能耗。
“开源”—充分利用项目所在地的天然能源禀赋，减少建筑对化石类能源及电能的消耗；
太阳能利用
地热能利用
空气能利用（有利的室外空气温湿度）
天然采光
“节流”—通过合理的建筑设计和被动技术、高效机电系统的应用，降低建筑用能的需求；
合理的建筑总图、平面和立面设计，降低空调、供暖和照明负荷，。
合理的建筑热工性能和遮阳设计，降低空调、供暖负荷
太阳能丰富地区的建筑设计应有利于太阳能直接得热进行供暖
建筑应具备充分利用自然通风的能力
采用高效机电系统和设备
等等

## Slide 12
四川省严寒、寒冷地区的主要影响因素是“海拔高度”。气候特点是长冬无夏、冬季与旱季吻合、太阳辐射量大、日照时数多，与我国传统北方地区的气候具有明显的差异。因此，从建筑设计、能源利用、供暖方式等方面应有别于传统北方供暖地区，为体现气候与相应节能技术的差异，提出了“高寒地区”的气候分区概念。
明确了“高寒地区”的气候分区概念

## Slide 13
提出了高寒地区的建筑节能设计指标
热当量体形系数
结合四川高寒地区太阳资源富集的特征，提出热当量体形系数的概念，鼓励建筑师采用有利于被动太阳得热的建筑布局。
南向外窗热工设计应有利于太阳得热
四川高寒地区均为太阳资源富集地区，南向外窗白天可以获得大量的太阳辐射得热，因此南向外窗增大窗墙比、采用综合太阳得热系数大的外窗和昼夜传热特性可变的外窗，有利太阳被动供暖。
高寒地区的建筑设计应充分考虑太阳能资源的利用。
高寒地区甲类公共建筑南向立面窗墙面积比(含透光幕墙)不宜小于0.60，其他立面窗墙面积比(含透光幕墙)均不宜大于0.40

## Slide 14
明确了高寒地区的清洁供暖技术路线
倡导高寒地区供暖热源采用“太阳能集热系统+空气源热泵”的方式，减少化石类能源的应用，保护高原生态。
高寒地区日较差大，负荷变化剧烈，供暖方式鼓励选择热惯性小、调控灵活的分散供暖或小型集中供暖。

## Slide 15
将空气源热泵技术归入可再生能源利用范畴
结合技术发展趋势，参考国内外相关标准法令，本标准将空气源热泵归为可再生能源利用范畴。
注：欧盟2009年通过法令（“Renewable Energy Source Directive” ）将空气源热泵纳入可再生能源技术范畴。此外，我国其他省市也陆续将空气源热泵归入可再生能源利用范畴。

## Slide 16
明确了能源管理系统和能耗监测系统及其应用
与国标相比，本标准单独形成建筑设备监控与能源管理一章，并界定了能耗监测系统和建筑设备能源管理系统的定义及应用范围。
建筑面积大于20000㎡的公共建筑，
应设置能耗监测系统——在线监测运行参数；宜设置建筑设备能源管理系统——提高机电系统运行能效。

## Slide 17
倡导充分利用城镇供水管网水压，降低能耗
生活供水二次加压应充分利用城镇供水管网压力、降低供水泵组的扬程、减少城镇供水压力的无效泄放，达到降低运行费用、和节能的目的。